## Slide 1: VLA Elektrik / Aviyonik Grubu
Mehmet Alp ER
Halil TEMURTAŞ
Nesil BOR
Fatih YAVUZ

## Slide 2: İçerik
Aviyonik Seçimi
Aviyonik Mimari
Işıklandırma Malzeme Seçimi
Elektrik Mimari
Enerji Kullanımı ve Batarya Seçimi

## Slide 3: Aviyonik Seçimi
Avionic | Physical Dimensions | Functionality | On Component Table | Satisfied Requirement
G500 TXI | 10.6” | Primary flight display/multi-function display | 1.2.3, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11 | ODTU-VLA-SRD-575, 578
EIS TXI (G500) | 7” | EIS | 1.2.4, 1.2.11 | ODTU-VLA-SRD- 577
GTN 750 | 6.9" | GPS/NAV/COMM/MFD | 1.2.1 | ODTU-VLA-SRD-575, 578, 579, 580, 585
GTX 345 | 6.30” | ADB-S & Transponder | 1.2.2 | ODTU-VLA-SRD-580, 587
GMA 345 | 8.09" | Audio Panel | 1.2.12 | ODTU-VLA-SRD-580, 581, 582, 583, 584
G5 | 3.0" | BFI | 1.2.15.12 | ODTU-VLA-SRD-588, 589
Table 1 Avionic Equipment Requirements

## Slide 4: Aviyonik Seçimi
1.2 | AVİYONİK/ELEKTRİK SİSTEMLER | 
1.2.1 | Seyrüsefer Ekipmanı | 1
1.2.2 | Transponder | 1
1.2.3 | Hız/İrtifa Göstergesi | 1
1.2.4 | Motor & Yakıt Kontrol Paneli | 1
1.2.8 | Magnetic Compass | 1
1.2.9 | Statik Port | 1
1.2.10 | Pitot Tube | 1
1.2.11 | Stall Uyarısı | 1
1.2.12 | Haberleşme Sistemi | 
1.2.15 | Göstergeler | 
1.2.15.1 | Motor & Yakıt Göstergeleri | 1
1.2.15.2 | Trim Göstergesi | 1
1.2.15.3 | Flap Göstergesi | 1
1.2.15.12 | Yedek Hız İrtifa Göstergesi | 1
Table 2 Avionic Equipment Requirements

## Slide 5: Aviyonik Seçimi
RequİREMEnt # | ReQuırEMenT | sOURce |  | RelatED SySTEM | ReLAted sysTEm 2 |  | 
ODTU-VLA-SRD-575 | Veri gösterim fonksiyonu etkin görev yönetimi için gündüz koşullarında gerekli bilgiyi pilota sağlayacaktır.. | TİD 5.4.3 | A | Avionics System | Electrical System | MoC 5 | Avionics System Test Report
ODTU-VLA-SRD-577 | Gösterge ve Kontrol sistemi CS-VLA ve SHGM Talimatnamesi’ni sağlayacak sistemlerden oluşacaktır: | TİD 5.4.4.1 | A | Avionics System | Electrical System | MoC 5 | Avionics System Test Report
ODTU-VLA-SRD-578 | Seyrüsefer sistemi Prototip Uçak’ın pozisyonu, hızı, yatışı, yunuslaması, irtifası, mutlak irtifası, baş açısı ve benzeri ilgili verileri; işlemek, belirleyebilmek, ilgili sistemlere sağlamak ve göstermek için gerekli fonksiyonları yerine getirecektir. | TİD 5.4.5.1 | A | Avionics System | Electrical System | Moc4 | Avionics System Test Report
ODTU-VLA-SRD-579 | Seyrüsefer sistemi CS-VLA ve SHGM Talimatnamesi’ni sağlayacak sistemlerden oluşacaktır. | TİD 5.4.5.2 | A | Avionics System | Electrical System | MoC 5 | Avionics System Test Report
ODTU-VLA-SRD-580 | Haberleşme/Tanıma Sistemi Ses Dağıtım, VHF radyo haberleşme, Mode-S Transponder kabiliyetlerine sahip olacak ve bu sistemlerin kontrolünü sağlayacaktır | TİD 5.4.6.1 | A | Avionics System | Electrical System | MoC 5 | Avionics System Test Report
ODTU-VLA-SRD-581 | Sesli ikaz üretimi fonksiyonu pilotların her uçuş koşulunda sesli ikazlarını duymasını sağlayacaktır. | TİD 5.4.6.2.1 | A | Avionics System | Electrical System | MoC 5 | Avionics System Test Report
ODTU-VLA-SRD-582 | Her pilot dâhili ve harici haberleşme için kulaklık ve mikrofona sahip olacaktır. | TİD 5.4.6.2.2 | A | Avionics System | Electrical System | MoC 5 | Avionics System Test Report

## Slide 6: Aviyonik Seçimi
RequİREMEnt # | ReQuırEMenT | sOURce |  | RelatED SySTEM | ReLAted sysTEm 2 |  | 
ODTU-VLA-SRD-583 | Dâhili Haberleşme Sistemi, Haberleşme ve Radyo Seyrüsefer Sistemi sesleri ve insan sesi iletimi ve kontrolünü sağlayacaktır. | TİD 5.4.6.2.4 | A | Avionics System | Electrical System | MoC 5 | Avionics System Test Report
ODTU-VLA-SRD-584 | Dahili haberleşme fonksiyonu ile pilotlar arasında çift yönlü eş-zamanlı haberleşme mümkün olacaktır. | TİD 5.4.6.2.5 | A | Avionics System | Electrical System | MoC 5 | Avionics System Test Report
ODTU-VLA-SRD-585 | Hava-hava, hava-yer haberleşmesi bir adet VHF radyo ile sağlanacaktır. | TİD 5.4.6.3.1 | A | Avionics System | Electrical System | MoC 5 | Avionics System Test Report
ODTU-VLA-SRD-586 | Uçakta SHGM talimatnamesine göre otomaktik çalışan ve uçağa sabit monte adilmiş (AF tip) 121,5 / 243,0 / 406 Mhz frekanslarında yayın yapabilen bir adet ELT olabilecektir. | TİD 5.4.6.3.2 | A | Avionics System | Electrical System | MoC 5 | Avionics System Test Report
ODTU-VLA-SRD-587 | Tanıma Sistemi : Uçakta tanıma sistemi olacaktır. | TİD 5.4.6.4 | A | Avionics System | Electrical System | MoC 5 | Avionics System Test Report
ODTU-VLA-SRD-588 | Yedek Uçuş Göstergesi irtifa, hava hızı ve uçağın yatış, yunuslama ve baş pozisyon bilgilerini gösterecektir. | TİD 5.4.7.1.1 | A | Avionics System | Electrical System | MoC 5 | Avionics System Test Report
ODTU-VLA-SRD-589 | Yedek Uçuş Göstergesi her bir pilot tarafından kolayca farkedilebilecek ve kullanılabilecek şekilde yerleştirilecektir. | TİD 5.4.7.1.2 | A | Avionics System | Cockpit Design | MoC 5 | Avionics System Test Report
ODTU-VLA-SRD-590 | Uçak içerisinde bir adet manyetik pusula bulunacaktır. | TİD 5.4.7.2.1 | A | Avionics System | Cockpit Design | MoC 5 | Avionics System Test Report

## Slide 7: Aviyonik Seçimi
Avionic | Physical Dimensions | Functionality | Width | Height | Dept
G500 TXI | 10.6” | Display | 11.4” | 7.25” | 3”
EIS TXI (G500) | 7” | EIS | 5.5” | 7.25” | 3”
GTN 750 | 6.9" | GPS/NAV/COMM/MFD | 6.25" (159 mm) | 6.00" (152 mm) | 11.25 (286 mm)
GTX 345 | 6.30” | ADS-B & Transponder | 6.30” (160 mm) | 1.65” (42 m) | 10.07” (256 mm)
GMA 345 | 8.09" | Audio Panel | 6.30" (160 mm) | 1.33" (34 mm) | 8.09" (205 mm)
G5 | 3.0" | BFI | 3.4” (86.4 mm) | 3.6" (91.4 mm) | 3.0” (76.2 mm)
Table 3 Dimensional Properties of the Selected Avionics

## Slide 8: Aviyonik Seçimi
Table 4 Weight Properties of the Selected Avionics
Avionic | Physical Dimensions | Functionality | Weight | Weight with Additions
G500 TXI | 10.6” | Display | 6.49 lbs. | 7.25 lbs. (with integral ADAHRS)
EIS TXI (G500) | 7” | EIS | 3.99 lbs. | 4.45 lbs. (with integral ADAHRS)
GTN 750 | 6.9" | GPS/NAV/COMM/MFD | 9.3 lbs. (4.24 kg) | 
GTX 345 | 6.30” | ADS-B & Transponder | 3.1 lbs. (1.41 kg) | 
GMA 345 | 8.09" | Audio Panel | 1.78 lbs. (807.4 g) | 
G5 | 3.0" | BFI | 13.3 oz (377.0 g) | 

## Slide 9: Aviyonik Seçimi

## Slide 10: Garmin G500
10.6" Display + 7" Portrait Display(Engine Information System)
Diğer Garmin Aviyonik Ekipmanlarıyla uyumlu
  GTN 750
  GTX 345
  GMA 345
Gerekli diğer ekipmanlar
  Statik Port
  Pitot Tüpü vs.
Six-Pack
  Airspeed Indicator
  Attitude Indicator
  Altimeter
  Turn Coordinator
  Heading Coordinator
  Vertical Speed Coordinator

## Slide 11: Garmin GTN750
GPS/NAV/COMM/MFD
Seyrüsefer Ekipmanı
Uçuş planını görselleştirir
Diğer Garmin Aviyonik Ekipmanlarıyla uyumlu
  G500
  GTX 345

## Slide 12: Garmin GTX 345
1090 MHz ADS-B “Out” Transponder
Diğer Garmin Aviyonik Ekipmanlarıyla uyumlu
  G 500
  GTN 750
1090 MHz çıktısı dünyada her yerde ve her irtifada kullanışlı

## Slide 13: Garmin GMA 345
Ses paneli
LED aydınlatmalı kontrol düğmeleri
MASQ processing
  Aviyonik girdilerdeki çevre gürültüsünü azaltır
TEL-RING için daima açık giriş
  İrtifa dikkat uyarısı
  diğer uyarı tonları

## Slide 14: Garmin G5
Back-up Flight Instrument

## Slide 15: Artex ME406 ELT
406 MHz Emergency Locator Transmitter
ELT aktif hale gelince :
  406 MHz’lik transmitter her 50 saniyede bir
  arama kurtarma ekiplerine uçağın konumunu
  bildiren bir yayın yapar.

## Slide 16: Aviyonik Mimari

## Slide 17: Işıklandırma Ekipmanı Seçimi
İstenilen Ekipman | Seçilen Ekipman
Anti-Collision Light | AVEO Engineering RedBaron DayLite
Navigation Light | AVEO Engineering Andromeda DayLite
Table 5 Selected Light Equipments

## Slide 18: Çarpışma Engelleyici Işıklar

## Slide 19: AVEO Engineering RedBaron DayLite
Anti-collision LED light – Red or White

## Slide 20: Navigasyon / Pozisyon Işıkları

## Slide 21: AVEO Engineering Andromeda DayLite
Navigation / Position / Strobe LED light

## Slide 22: Elektrik Mimari

## Slide 23: Charge Start System

## Slide 24: Circuit Breakers

## Slide 25: Reference Flap Controller

## Slide 26: Batarya Seçimi
Table 6 Power Consumption of the Selected Avionics
Avionic | Physical Dimensions | Functionality | Typical Current (12 V) | Max Current (12 V)
G500 TXI | 10.6” | Display | 7.29 A | 12.45 A
EIS TXI (G500) | 7” | EIS | 3 A | 6 A
GTN 750 | 6.9" | GPS/NAV/COMM/MFD | 3.45 A | 8.58 A
GTX 345 | 6.30” | ADS-B & Transponder | 0.72 A | 1.30 A
GMA 345 | 8.09" | Audio Panel | 0.83 A | 2.39 A
G5 | 3.0" | BFI | 0.2 A | 0.25 A
TOTAL |  | - | 15.49 A | 30.97 A

## Slide 27: Batarya Seçimi
Table 7 Power Supply Capabilities of the Supply’s
Power Output | Voltage (Volts) | Current Output (Amperes) | Nominal Capacity at 20°C/68 °F
Motor Generator A | 14.2 | 16 | 220 W
Motor Generator B | 14.2 | 30 | 420 W
Possible Battery Option | 12 | 22 | 

## Slide 28: Batarya Seçimi
Figure Performance diagram showing engine speed against amps

## Slide 29: Batarya Seçimi
Table 7 Power Consumption of the Selected Avionics for Essential Bus
Avionic | Configuration | Functionality | Typical Current (12 V) | Max Current (12 V)
EIS TXI (G500) | 7” | EIS | 3 A | 6 A
GTX 345 | - | ADS-B & Transponder | 0.72 A | 1.30 A
GMA 345 | - | Audio Panel | 0.83 A | 2.39 A
G5 | - | BFI | 0.2 A | 0.25 A
TOTAL |  | - | 4.75 A | 9.94 A

## Slide 30: Batarya Seçimi

## Slide 31: Batarya Seçimi

## Slide 32: Teşekkürler

## Slide 35: Engine Information System (EIS)

## Slide 36: Engine Information System (EIS)
PFD | MFD | EIS
Attitude Airspeed Altitude Vertical Speed Turn Coordinator HSI HSI Map Clock Lateral and Vertical Deviation Indicators Datalink Weather Display Radar Altimeter Autopilot Annunciations Flight Director Synthetic Vision Flight Path Marker System Advisories Safety Monitors GPS NAV Status Display Backup Terrain Avoidance | Navigation Map Traffic Terrain Charts Flight Plan Weather Waypoint Information Music Services Terrain Avoidance Engine Data System Advisories Video | Fuel Qty (Main, Aux) RPM/Tach Propeller Sync Display Manifold Pressure Oil Pressure Oil Temperature Fuel Flow Fuel Pressure Fuel Calculations Cylinder Operating Temperatures (CHT, EGT) TIT Lean Assist Mode Carburetor Air Temperature Intercooler Temperatures (IAT, CDT, Difference) Amps/Volts User Selectable Fields User Adjustable Advisories

## Slide 37: Engine Information System (EIS)
Components for EIS
  GEA 110 Engine Interface
  Engine Annunciator
  Carburetor Temperature Probe
  Oil Temperature Probe
  Fuel Flow Sensors
  Brass Pressure Sensors
  Stainless Steel Pressure Sensors