## Slide 1: VLA Elektrik / Aviyonik Grubu
Mehmet Alp ER
Halil TEMURTAŞ
Nesil BOR
Fatih YAVUZ

## Slide 2: İçerik
Aviyonik Seçimi
Aviyonik Mimari
Işıklandırma Malzeme Seçimi
Elektrik Mimari
Enerji Kullanımı ve Batarya

## Slide 3: Aviyonik Seçimi

## Slide 4: Aviyonik Seçimi
İstenilen Ekipman | Seçilen Aviyonik
Seyrüsefer Ekipmanı | Garmin GTN 750
Transponder | Garmin GTX 345
Hız/İrtifa Göstergesi | Garmin G500 TXI / G5
Motor &Yakıt Kontrol Paneli | Garmin EIS TXI
Elektrik Kontrol Paneli | Garmin G500 TXI
Saat | Garmin G500 TXI
ELT (Emergency Locator Transmitter) | Artex ME 406 ELT
Magnetic Compass | Garmin G500 (GMU 11/44)
Statik Port | Garmin G500 TXI / G5
Pitot Tube | 
Stall Uyarısı | Garmin G500 TXI
Haberleşme Sistemi | Garmin GMA 345 / GTN 750

## Slide 5: Aviyonik Seçimi
Gereksinim | Seçilen Aviyonik Ekipman
ODTÜ-VLA-SRD-017 | Garmin G500-Garmin GTN 750
ODTÜ-VLA-SRD-018 | Garmin G500-Garmin GTN 750
ODTÜ-VLA-SRD-019 | Garmin G500-Garmin GTN 750
ODTÜ-VLA-SRD-020 | Garmin G500-Garmin GTN 750
ODTÜ-VLA-SRD-021 | Garmin G500-Garmin GTN 750
ODTÜ-VLA-SRD-022 | Garmin GTN 750
ODTÜ-VLA-SRD-023 | Garmin GTN 750-Garmin GTX 335
ODTÜ-VLA-SRD-024 | Garmin GMA 340
ODTÜ-VLA-SRD-026 | Garmin GTN 750
ODTÜ-VLA-SRD-027 | Garmin GTN 750
ODTÜ-VLA-SRD-028 | Garmin GTN 750
ODTÜ-VLA-SRD-029 | Artex ME406 ELT
ODTÜ-VLA-SRD-030 | Garmin GTX 335
ODTÜ-VLA-SRD-025 | Garmin GMA 340

## Slide 6: Aviyonik Seçimi
Gereksinim | Seçilen Aviyonik Ekipman
ODTU-VLA-SRD-575 | GTN 750 / G 500 TXI
ODTU-VLA-SRD-578 | GTN 750 / G 500 TXI
ODTU-VLA-SRD-580 | GTX 345 / GTN 750 / GMA 345
ODTU-VLA-SRD-581 | GMA 345
ODTU-VLA-SRD-582 | GMA 345
ODTU-VLA-SRD-583 | GMA 345
ODTU-VLA-SRD-584 | GMA 345
ODTU-VLA-SRD-585 | GTN 750
ODTU-VLA-SRD-586 | ELT
ODTU-VLA-SRD-587 | GTX 345
ODTU-VLA-SRD-588 | G5
ODTU-VLA-SRD-589 | G5
ODTU-VLA-SRD-590 | Pusula

## Slide 7: Aviyonik Seçimi

## Slide 8: Garmin G500
10.6" Display + 7" Portrait Display(Engine Information System)
Diğer Garmin Aviyonik Ekipmanlarıyla uyumlu
  GTN 750
  GTX 345
  GMA 345
Gerekli diğer ekipmanlar
  Statik Port
  Pitot Tüpü vs.
Six-Pack
  Airspeed Indicator
  Attitude Indicator
  Altimeter
  Turn Coordinator
  Heading Coordinator
  Vertical Speed Coordinator

## Slide 9: Garmin GTN750
GPS/NAV/COMM/MFD
Seyrüsefer Ekipmanı
Uçuş planını görselleştirir
Diğer Garmin Aviyonik Ekipmanlarıyla uyumlu
  G500
  GTX 345

## Slide 10: Garmin GTX 345
1090 MHz ADS-B “Out” Transponder
Diğer Garmin Aviyonik Ekipmanlarıyla uyumlu
  G 500
  GTN 750
1090 MHz çıktısı dünyada her yerde ve her irtifada kullanışlı

## Slide 11: Garmin GMA 345
Ses paneli
LED aydınlatmalı kontrol düğmeleri
MASQ processing
  Aviyonik girdilerdeki çevre gürültüsünü azaltır
TEL-RING için daima açık giriş
  İrtifa dikkat uyarısı
  diğer uyarı tonları

## Slide 12: Garmin G5
Yatış açısı gösterge paneli (Attitude Indicator)

## Slide 13: Artex ME406 ELT
406 MHz Emergency Locator Transmitter
ELT aktif hale gelince :
  406 MHz’lik transmitter her 50 saniyede bir
  arama kurtarma ekiplerine uçağın konumunu
  bildiren bir yayın yapar.

## Slide 14: Aviyonik Mimari

## Slide 15: Işıklandırma Ekipmanı Seçimi
İstenilen Ekipman | Seçilen Ekipman
Anti-Collision Light | AVEO Engineering RedBaron DayLite
Navigation Light | AVEO Engineering Andromeda DayLite

## Slide 16: Çarpışma Engelleyici Işıklar

## Slide 17: AVEO Engineering RedBaron DayLite
Anti-collision LED light – Red or White

## Slide 18: Navigasyon / Pozisyon Işıkları

## Slide 19: AVEO Engineering Andromeda DayLite
Navigation / Position / Strobe LED light

## Slide 20: Elektrik Mimari

## Slide 21: Enerji Kullanımı ve Batarya
 | Typical Current at 12 V | Max Current at 12 V
G500 GDU 1060 | 7.29 A | 12.45 A
G500 GDU 700P (Screen) | 3 A | 6 A
GTN 750 | 3.45 A | 8.58 A
GTX 345 | 0.72 A | 1.30 A
GMA 345 | 0.83 A | 2.39 A
G5 | 0.2 A | 0.25 A
TOTAL | 15.49 A | 30.97 A

## Slide 22: Enerji Kullanımı ve Batarya
 | Capacity | Weight
Concorde RG-25XC | 24 Ah | 10.7 kg
Concorde RG-35A | 29 Ah | 13.4 kg
Aviyoniklerin toplam maksimum akımı 31 A
RG-25XC
RG-35A

## Slide 23: Teşekkürler

## Slide 26: Engine Information System (EIS)

## Slide 27: Engine Information System (EIS)
PFD | MFD | EIS
Attitude Airspeed Altitude Vertical Speed Turn Coordinator HSI HSI Map Clock Lateral and Vertical Deviation Indicators Datalink Weather Display Radar Altimeter Autopilot Annunciations Flight Director Synthetic Vision Flight Path Marker System Advisories Safety Monitors GPS NAV Status Display Backup Terrain Avoidance | Navigation Map Traffic Terrain Charts Flight Plan Weather Waypoint Information Music Services Terrain Avoidance Engine Data System Advisories Video | Fuel Qty (Main, Aux) RPM/Tach Propeller Sync Display Manifold Pressure Oil Pressure Oil Temperature Fuel Flow Fuel Pressure Fuel Calculations Cylinder Operating Temperatures (CHT, EGT) TIT Lean Assist Mode Carburetor Air Temperature Intercooler Temperatures (IAT, CDT, Difference) Amps/Volts User Selectable Fields User Adjustable Advisories

## Slide 28: Engine Information System (EIS)
Components for EIS
  GEA 110 Engine Interface
  Engine Annunciator
  Carburetor Temperature Probe
  Oil Temperature Probe
  Fuel Flow Sensors
  Brass Pressure Sensors
  Stainless Steel Pressure Sensors